Паспорт безопасности

в соответствии с 1907/2006/EG, ст. 31

Стр.: 1/4

Дата печати: 02.03.2009	Дата изменений: 02.03.2009

*	1 Наименование вещества/состава и сведения об организации-производителе или

поставщике

· Сведения о продукте

· Торговое наименование: ARDEX CA 20 P

· Артикульный номер: 4323

· Назначение вещества/состава: клей.

Монтажный клей, модифицированный силаном.

· Производитель/поставщик

ARDEX Baustoff GmbH

Hürmer Str. 40

A-3382 Loosdorf

Тел.: +43/2754/7021-0

Факс: +43/2754/2490

Эл. почта: office@ardex.at http://www.ardex.at

· Справочная служба

Эл. почта: produktion@ardex.at

Паспорт безопасности № 745.

· Тел. для экстренных консультаций

+49-(0)2302-664-0 (ARDEX GmbH, г. Виттен, Германия)

+43-(0)1-4064343 (Информационный центр помощи при отравлениях, Австрия)

2 Виды опасного воздействия и условия их возникновения

· Обозначение рисков: —

· Особые указания на факторы риска для человека и окружающей среды

Продукт не подлежит обязательному маркированию согласно расчетной технике «Общей директивы классификации составов в ЕС» в последней действующей редакции.

· Система классификации

Классификация соответствует приложению «В» австрийского постановления о химикатах и дополнена сведениями из технической литературы и данными компании-производителя.

3 Данные о химическом составе компонентов продукта

· Характеристика по химическим показателям

· Описание: состав из простого полиэфира, модифицированного силаном (композиция на основе модифицированного силана)

| · Опасные компоненты |
| --- |
| CAS: 2768-02-7 EINECS: 220-449-8 | Триметоксивинилсилан | Xn; R 10-20 | < 1 % |

· Дополнительные сведения: см. расшифровку приведенных указаний на опасности в разделе 16.

4 Меры первой помощи

· При попадании в дыхательные пути: обеспечить поступление свежего воздуха.

· При попадании на кожу: немедленно промыть участок кожи водой с мылом и хорошо ополоснуть.

· При попадании в глаза: промыть раскрытые глаза проточной водой в течение нескольких минут и обратиться к врачу.

(Продолжение на стр. 2)

Рус

R

Паспорт безопасности

в соответствии с 1907/2006/EG, ст. 31

Стр.: 2/4

Дата печати: 02.03.2009	Дата изменений: 02.03.2009

Торговое наименование: ARDEX CA 20 P

· При проглатывании: прополоскать рот и выпить много воды;

вызвать рвоту и обратиться к врачу.

(Продолжение стр. 1)

5 Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

· Подходящие средства для тушения огня

CO2, огнегасящий порошок или водяная струя из распылительного пожарного ствола. Большой пожар тушить водной струей из распылительного пожарного ствола или спиртоустойчивой пеной.

· Особые средства защиты: надевать дыхательный аппарат, обеспечивающий защиту независимо от состава окружающего воздуха.

6 Меры по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

· Меры индивидуальной защиты: не требуются.

· Меры по охране окружающей среды: не допускать попадания продукта в почву.

· Способы очистки или сбора: сбор механическим путем.

· Дополнительные данные: опасные вещества не выделяются.

7 Правила обращения и хранения

· Способ обращения

· Указания по безопасному обращению: обеспечивать достаточную вентиляцию/вытяжку на рабочем месте.

· Указания по противопожарной и противовзрывной защите: —

· Хранение

· Требование к складским помещениям и емкостям: хранить только в оригинальной таре.

· Указания по совместному хранению с другими веществами: отсутствуют.

· Дополнительные требования к условиям хранения: хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном и сухом месте.

· Класс хранения

· Класс VbF («Положение о горючих жидкостях»): —

8 Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала

· Дополнительные указания по компоновке технических устройств: дополнительные указания отсутствуют; см. раздел 7.

· Предельные значения концентрации составляющих компонентов на рабочем месте, подлежащие контролю: продукт не нуждается в контроле ПДК на рабочем месте.

· Дополнительные данные: за основу взяты действующие на момент составления списки.

· Средства индивидуальной защиты

· Общие защитные и санитарно-гигиенические меры

Не допускать попадания продукта в глаза и на кожу.

Держать вдали от продуктов питания, напитков и корма для животных.

Мыть руки перед перерывами и в конце работы.

· Защита органов дыхания:  —

· Защита рук: резиновые перчатки.

Материал для перчаток должен быть непроницаемым и стойким к продукту/веществу/составу.

Ввиду отсутствия испытаний невозможно дать рекомендации по выбору материала для перчаток при работе с продуктом/составом/смесью химикатов.

При выборе материала для перчаток учитывать срок службы, степень проницаемости и

ухудшение рабочих характеристик.

· Материал перчаток

При выборе подходящих перчаток следует обращать внимание не только на материал, но и на другие

признаки качества, которые различаются от производителя к производителю.

(Продолжение на стр. 3)

Рус

DR

Паспорт безопасности

в соответствии с 1907/2006/EG, ст. 31

Стр.: 3/4

Дата печати: 02.03.2009	Дата изменений: 02.03.2009

Торговое наименование: ARDEX CA 20 P

(Продолжение стр. 2)

Поскольку продукт представляет собой состав из нескольких веществ, стойкость материалов для перчаток невозможно определить, а поэтому перед использованием перчаток необходимо провести тестирование.

· Срок службы материала перчаток

Необходимо осведомиться о сроке службы  у производителя защитных перчаток и учитывать его.

· Защита глаз: защитные очки.

*	9 Физические и химические свойства

· Общие данные

Физическое состояние — пастообразный Цвет — разный, в зависимости от желаемой окраски беловатый или серый Запах — характерный

· Термодинамический процесс точка плавления/интервал плавления: не установлены точка кипения/интервал кипения: не установлены

· Температура вспышки: > 65℃

· Самовозгораемость: продукт не является самовозгораемым

· Взрывоопасность: продукт не является взрывоопасным

· Плотность при 20 °C: 1,05–1,5 г/см³

· Растворимость/смешиваемость: вода: не растворяется и плохо смешивается

· Значение pH при 20 °C: ~ 7

*	10 Стабильность и химическая активность

· Термический распад и условия, которые необходимо исключить: продукты распада: диоксид углерода и вода.

· Опасные реакции: не установлены.

· Опасные продукты распада: не установлены.

При долговременном температурном воздействии > 200 °C могут образоваться опасные для здоровья продукты распада.

11 Токсичность

· Острая токсичность

· Первичное раздражение

· на коже: отсутствует;

· на глазах: отсутствует.

· Дополнительные токсикологические указания

Продукт не подлежит обязательному маркированию  на основании метода расчета «Общей директивы классификации составов в ЕС» в последней действующей редакции.

При правильно обращении и использовании по назначению, исходя из нашего опыта и имеющихся у нас сведений, продукт не наносит вреда здоровью.

12 Воздействие на окружающую среду

· Общие данные

Класс опасности загрязнения воды — 1 (независимая классификация): несущественная угроза.

(Продолжение на стр. 4)

Рус

DR

Паспорт безопасности

в соответствии с 1907/2006/EG, ст. 31

Стр.: 4/4

Дата печати: 02.03.2009	Дата изменений: 02.03.2009

Торговое наименование: ARDEX CA 20 P

(Продолжение стр. 3)

Не допускать попадания неразбавленного продукта и в большом объеме в грунтовые воды, водоемы и канализацию.

13 Утилизация и/или удаление отходов

· Продукт

· Рекомендация: допускается утилизация продукта в небольшом объеме с бытовым мусором.

· Европейский каталог отходов

08 04 10  отходы клеящих веществ и гидроизоляционных масс, за исключением перечисленных в 08 04 09

· Неочищенные упаковки

· Рекомендация: утилизация — в соответствии с официальными предписаниями.

14 Требования безопасности при транспортировании

· Морской транспорт IMDG (международный код опасных грузов, перевозимых морским путем)/GGVSee (Правила перевозки опасных грузов морским транспортом)

· Вещество, загрязняющее море: отсутствует.

15 Австрийские правила и предписания ЕС

· Маркировка по директивам ЕЭС

При обращении с химикатами необходимо соблюдать стандартные меры безопасности.

Продукт не подлежит обязательному маркированию согласно расчетной технике «Общей директивы классификации составов в ЕС» в последней действующей редакции.

· Национальные предписания

· Классификация согласно «Положению о горючих жидкостях» (VbF): —

· Класс опасности загрязнения воды: WGK 1 (независимая классификация) — несущественная угроза.

*	16 Дополнительная информация

· Важные факторы риска:

10 — воспламеняется.

20 — опасно для здоровья при вдыхании.

· Контактное лицо: инж. Франц Маттура (Franz Mattura), производственный отдел

· * Данные предыдущей версии изменены.

Рус